## Slide 1
SudoOS-Plus
双架构 Rust 操作系统 设计方案与 OSCOMP 进展汇报
RISC-V 64 × LoongArch 64 · glibc × musl
741.9279
附件平台总分
当前基线
6.28 @ a7da2b9
2026-06-28
代码审计 · 当前进度 · 实现细节 · 风险 · 路线图

## Slide 2
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
汇报结构
02
01
当前结论与评分
02
系统架构与关键实现
03
验证证据与进度边界
04
文件职责与工程组织
05
风险登记与实施计划
06
完成定义与下一阶段
事实口径
源码存在 ≠ 当前 HEAD 动态通过 ≠ 平台截图得分。三类证据分开陈述。

## Slide 3
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
一页结论：底座已成形，证据链仍需闭环
03
741.9279
附件平台总分
4 / 11
当前有得分测试组
45 / 45
myos-mm 单测
2
newtest 静态失败组
判断
双架构、进程、VFS、动态 ELF 与 VirtIO 已进入系统集成阶段；下一步先修可信门禁与 LA busybox，再冲性能、文件系统和网络。

## Slide 4
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
当前评分：平台截图原始证据
04
来源：用户附件“截屏2026-06-28 19.20.41.png”；未用源码推算替代平台结果。

## Slide 5
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
得分结构：81.14% 来自 basic + busybox
05
52.30%
basic 占比
28.84%
busybox 占比
14.01%
libcbench
4.85%
lua 占比
七个测试组仍为 0：cyclictest / iozone / iperf / libctest / lmbench / ltp / netperf
Chart: 分数
| basic | busybox | libcbench | lua
得分 | 388 | 214 | 103.928 | 36

## Slide 6
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
当前快照与证据等级
06
A · 当前源码事实
• 6.28 @ a7da2b9 • 9 个 workspace crate • 118 个 syscall 编号常量 • 双架构 / 动态 ELF / VFS / VirtIO / socket • P14K 评分路径
B · 本轮本地验证
• myos-mm 45/45 • 总审计 11 PASS / 2 WARN • P0/P3/P5/P6 PASS • P2/P4 FAIL • kernel hash 与专项文档一致
C · 平台证据
• 附件总分 741.9279 • basic 四组合均 97 • busybox 53/54 • libcbench 四组合有分 • lua 四组合均 9
原则：只有 A、B、C 同时对齐，才称为“当前稳定基线”。

## Slide 7
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
总体架构：机制下沉，策略共享
07
固件与架构层
OpenSBI / QEMU RISC-V Sv39 · LoongArch DMW
公共启动层
BootInfo · FDT CPU / RAM / VirtIO / PCI / initrd
内核集成层
memory · task · process · fs virtio · net · OSCOMP runner
↓
↓
↓
arch/*
启动汇编 CSR / trap / timer / SMP 上下文切换与页表格式
通用基础 crate
mm · sync · runtime boot · firmware/fdt · vfs
kernel
Linux-like 内核策略 用户态与比赛执行闭环
依赖方向单向向下；硬件差异不渗入 syscall/VFS/进程策略。

## Slide 8
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
启动链：从固件到评分关机
08
01 · 架构接管
低地址入口 / DMW 临时页表 · 高半跳转 BSS / gp / sp
02 · 内核服务
FDT → 内存 → trap/IRQ VirtIO → VFS → TTY SMP → workqueue
03 · 用户与评测
initramfs / sdcard 物化 ELF / syscall / direct runner summary → score → poweroff
RISC-V：OpenSBI → Sv39
LoongArch：QEMU → DMW
关键初始化顺序
page allocator → heap → trap/IRQ → device/fs → task/SMP
终止条件
contest：统一平台关机 non-contest：idle halt

## Slide 9
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
内存系统：启动分配、正式分配与用户 MM 三层闭环
09
启动期
• FDT RAM + 6 类保留区 • MemoryMap merge/reserve • EarlyFrameAllocator • boot page table • 正式页表安装后立即退场
内核运行期
• buddy：DMA32 / Normal • page refcount • slab：8 B–2048 B • large allocation • vmalloc / ioremap + guard
用户地址空间
• per-process root • ASID generation • VMA split/coalesce • brk/mmap/mprotect • fault + per-mm TLB
本轮证据：myos-mm 45/45；覆盖 W^X、VMA、ASID rollover、stack growth、buddy refcount、vmalloc guard。

## Slide 10
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
并发与调度：最多 8 CPU 的可追踪状态机
10
8
MAX_CPUS
64 KiB
guarded kernel stack
3
IPI message classes
RR + steal
per-CPU 调度策略
调度与等待
• per-CPU FIFO round-robin / idle task • 抢占、迁移、work stealing、task reaper • WaitQueue / Completion / timer timeout
跨 CPU 协作
• IPI mailbox：reschedule / TLB / call-function • request ID + target/completion mask • lockdep rank + IRQ-safe tracked spin
P3 scheduler ABI 静态审计通过；当前 HEAD 动态 SMP contest 仍需补日志。

## Slide 11
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
进程与 syscall：Linux asm-generic 兼容层已经成规模
11
Process
• UserMm • FileTable • SignalState • Credentials • cwd / root / children / session
Thread
• user trap frame • TLS / clear-child-tid • robust list • signal mask • scheduler task
ABI 覆盖
• 118 个编号常量 • file / mm / process • signal / time / scheduler • futex / clone3 • socket / sockopt
P5 clone/futex/TLS 审计通过；平台 basic/busybox/libcbench 得分证明部分真实闭环。

## Slide 12
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
用户态与动态 ELF：从镜像解析到解释器交接
12
ELF 映射
ELF64 校验 · PT_LOAD · BSS 清零 静态 ELF / ET_DYN · W^X 权限
Linux 初始栈
argc / argv / envp / auxv AT_RANDOM · UID/GID · HWCAP · PLATFORM
动态链接
PT_INTERP · loader alias /lib · /lib64 · /usr/lib 运行时库物化
当前边界
P4 审计失败：LA loader 路径与 /lib64 契约未统一 Lua 四组合均 9 分，但当前 HEAD 仍需专项日志
设计选择：当前源码把 /lib64 作为真实目录；不能只为字符串审计改成 symlink。

## Slide 13
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
VFS 与存储：可运行根目录已建立，ext4 写路径尚未闭环
13
VFS / namespace
• tmpfs · devfs · mount table • cwd/root · path resolve • symlink / hardlink • fd table · poll · dirent • procfs / sysfs
进程 I/O
• pipe：blocking/EOF/EPIPE • TTY：canonical/echo/Ctrl-C • PTY：/dev/ptmx • termios / winsize • 标准 fd 0/1/2
块与 ext4
• VirtIO block + /dev/vda • buffer/page cache • ext4 superblock/inode • 目录遍历/文件读取 • 完整写入/journal 未完成
P2 静态审计当前仅明确失败 RTC_RD_TIME；iozone 仍为 0，存储性能与持久化是后续主战场。

## Slide 14
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
设备与网络：代码路径存在，平台网络分数仍为 0
14
设备模型与 VirtIO
• Bus / Device / Driver 匹配与 probe • FDT VirtIO-MMIO + PCI host • DMA HAL · block · rng · net
网络接口
• NetDevice registry · VirtIO-Net raw • smoltcp：Ethernet / IPv4 / IPv6 / TCP / UDP • AF_INET socket + poll + FIONBIO
PASS
P6 network 静态审计
0.0
iperf 平台分
0.0
netperf 平台分
OFF
两组评分开关
结论：网络应标记为“骨架与 ABI 已有、数据面和评分闭环未完成”。

## Slide 15
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
OSCOMP 执行架构：PASS 必须追溯到真实退出状态
15
发现
bounded sdcard 目录与脚本
分类
arch × libc × group
预检
path / shell loader / env
执行
direct / shell 真实 binary
汇总
raw → parser summary / score
↓
↓
↓
↓
↓
真实性不变量
• success 只能来自 raw 与 expected 匹配 • parser 失败必须 fail-closed • fallback 必须记录实际二进制与 raw
预算不变量
• RV 420 s · LA 240 s • lmbench 320 s + 全局安全余量 • 必须能够到达 summary 与 poweroff

## Slide 16
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
当前评分范围：只开放已知稳定组
16
测试组
glibc-la
glibc-rv
musl-la
musl-rv
basic
97
97
97
97
busybox
53
54
53
54
libcbench
27.1439
28.3798
22.9361
25.4681
lua
9
9
9
9
lmbench mini
关闭
源码开启
关闭
关闭
cyclic/io/iperf/net/LTP
关闭
关闭
关闭
关闭
源码开关：libcbench extra / cyclictest / iperf / netperf / LTP 全为 false；lmbench 仅 RV glibc 为 true。

## Slide 17
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
本轮验证：通过项明确，失败项同样保留
17
PASS
myos-mm
45 passed / 0 failed；覆盖地址、VMA、ASID、fault、buddy、vmalloc
PASS
提交总审计
11 PASS / 2 WARN / 0 FAIL；双内核产物可识别
PASS
newtest P0/P3/P5/P6
ABI、scheduler、clone/futex/TLS、network 静态检查通过
FAIL
newtest P2
rtc.rs 未满足 RTC_RD_TIME ioctl 常量检查
FAIL
newtest P4
LA loader 路径与 /lib64 → /lib 审计契约未满足
WARN
baseline guard
显示 240 PASS，但 check() 未使用 ok，结论不可信
本页是 2026-06-28 本轮命令结果，不是历史日志摘要。

## Slide 18
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
当前进度：四类状态必须分开标记
18
稳定基线
• 双架构构建 • 高半启动 / FDT • 内存单测 • basic 四组合
已实现待回归
• SMP / 调度 • signal • 动态 ELF • procfs / sysfs
部分闭环
• BusyBox LA • libcbench • ext4 只读 • socket / VirtIO-Net
未形成得分
• lmbench • cyclictest • iozone • iperf/netperf/LTP
不要把“代码存在”直接涂成绿色；状态颜色由当前证据决定。

## Slide 19
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
文件职责 I：kernel 集成层
19
启动 / 内存 / 并发
main · linker · memory · page_alloc heap · runtime_page_table · vm · fault context · irq · irq_lock · lockdep smp · ipi · call_function · tlb trap · time · timer · workqueue task/* · tracked_spin
进程 / ABI / 用户态
process · signal · syscall · user user_mm · elf · exec · initramfs user/riscv64.S · user/loongarch64.S pipe · tty · devpts console · panic
文件系统 / 驱动
fs/mod · procfs · sysfs block · ext4 · device · virtio rng · rtc net/mod · net/socket net/virtio_net
详细逐文件说明已写入 README.md；user.rs 当前 8352 行，是后续拆分重点。

## Slide 20
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
文件职责 II：架构层与通用基础 crate
20
arch/riscv64
asm/entry · secondary boot · cpu · sbi · early_console interrupt · time · smp trap/entry · frame · mod task/context · switch memory/layout · phys_access paging/*：boot/entry/geometry/map activate
arch/loongarch64
asm/entry · secondary boot · cpu · early_console interrupt · time · smp trap/* · task/* memory/dmw · layout · phys_access paging/* · refill.S platform/qemu_virt/*
mm + support
mm：address/range/frame/map buddy/* · slab/* · heap/* paging/* · vma · address_space user_space · asid · tlb · vmalloc boot · fdt · runtime · sync · vfs

## Slide 21
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
文件职责 III：构建、审计、测试与文档
21
构建入口
• Makefile：比赛 wrapper • Makefile.project：开发/QEMU • oscomp-build.sh：双内核 • cargo-dot/config：离线源 • rust-toolchain：固定 nightly
审计与回归
• oscomp-audit / baseline guard • newtest P0–P6 • m5–m16 milestone audit • RISC-V 启动/页分配专项 • smoke / stress / preflight
工程文档
• boot/context/locking • CPU/IPI/TLB/scheduler • M5–M16 完成记录 • group matrix • submit checklist
工作树存在未跟踪 .bak、.oscomp_patch_backup 与 vendor 目录；本轮不批量清理。

## Slide 22
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
风险登记：先修“会让 PASS 失真”的问题
22
P0 · baseline guard 忽略 ok
240 PASS / 0 FAIL 不可信；必须先修 check() 与退出码自测。
P0 · LA busybox known-bad
后台 sleep/kill 与 glibc outer shell 有历史 SIGSEGV 证据。
P0 · 当前 HEAD 日志缺口
附件得分、源码与当前 contest 日志尚未逐项对齐。
P1 · P2/P4 审计失败
RTC ioctl 与 LA loader / lib64 契约需要统一。
P1 · 评分空白
lmbench、iozone、iperf、netperf、LTP 等七组仍为 0。
P2 · 工程复杂度
user.rs 过大、备份文件多、warning 与审计契约债务累积。

## Slide 23
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
实施路线：先复现，再稳定，最后扩分
23
A–C · P0
• 修 baseline guard • 冻结当前测试范围 • 复现 741.9279 • 稳定 LA busybox • 双架构完整日志
D–F · P1
• 修 RTC / loader 契约 • 提高 libcbench • 闭环 RV glibc lmbench • 每次只改一个变量 • 保留回滚点
G–I · P2/P3
• ext4 写入与 iozone • VirtIO-Net 数据面 • iperf → netperf • cyclictest / libctest • LTP allowlist
可信基线
兼容与性能
扩展得分

## Slide 24
SudoOS-Plus · OSCOMP 6.28
完成定义：让源码、日志与得分成为同一条证据链
24
CURRENT CODE = CURRENT LOGS = PLATFORM SCORE
可信门禁
guard 能真实失败 P2/P4 契约闭环 git diff --check 通过
动态证据
RV/LA 完整 contest panic/signal/timeout = 0 score 可逐项复现
下一目标
LA busybox 追平 RV libcbench 稳定增分 lmbench/存储/网络
当前最值得做的不是“再开一组”，而是把已有 741.9279 变成可复现、可审计、可持续的基线。

## Slide 25
SudoOS-Plus · 正式提交材料
生成式人工智能使用声明
25
AI ASSISTS · HUMANS REVIEW · TEAM RESPONSIBLE
使用范围
本项目在代码分析、方案整理、测试与调试辅助、文档撰写和演示文稿排版过程中使用了 Anthropic Claude 与 OpenAI Codex。
审查与验证
生成式人工智能的输出仅作为辅助建议；所有纳入仓库的代码、脚本、测试结果和文档均由团队成员审查、修改并验证。
责任与署名
团队对最终成果的正确性、原创性、许可证合规性和提交内容承担全部责任。生成式人工智能不作为项目作者或共同作者。
第三方代码及其许可证另见附录 B。本声明与 README、设计方案 PDF 和 AI-使用声明.md 保持一致。

## Slide 26
SudoOS-Plus · 正式提交材料
附录 B：第三方代码与依赖声明
26
SOURCE · VERSION · LICENSE · MODIFICATIONS
运行时依赖
fdt 0.2.0-alpha2 / MPL-2.0
virtio-drivers 0.13.0 / MIT
smoltcp 0.11.0 / 0BSD
vte 0.15.0 / MIT 或 Apache-2.0
构建与文件系统
lwext4 快照 / GPL-2.0、BSD-3-Clause
musl-cross-make 快照 / MIT
rust-src nightly-2025-01-18 / MIT 或 Apache-2.0
合规要求
保留版权、许可证与 checksum
记录来源、版本及本地修改
不把第三方代码计为团队原创
GPL 组件按其条款履行义务
完整来源、版本、许可证和修改说明见 README / 设计方案 PDF 的附录 B；目录内许可证优先。